## Slide 1: Fallende gjenstander
Hvem har ansvaret?

## Slide 2
Innledning:
Etter at Dropped Objects Forum ble lansert har en av dets største utfordringer vært oppfatningen av at fallende gjenstander bare er et problem innen boring.
Denne presentasjonen er utarbeidet av bransjens DROPS Forum. Vi vil takke dem som har bidratt. Dersom denne informasjonen kan bidra til å forhindre en eneste hendelse, har innsatsen vært verd det.

## Slide 3
Formålet med denne presentasjonen er:
Å vise at fallende gjenstander kan forekomme hvor som helst i arbeidsmiljøet.
Å påpeke at alle, dvs. arbeidsgivere, ansatte, sjåfører, leverandører, designere, vedlikeholdere osv., har et moralsk og juridisk ansvar for å utføre sine oppgaver på en sikker måte.
Å skaffe til veie tilstrekkelig materiell som kan formidles til relevant personell med sikte på både opplæring og bevisstgjøring.

## Slide 4: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden

## Slide 5: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Design
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Designere
Fallende gjenstander pga. dårlig konstruksjon
Kompetent personell, prosedyrer, informasjonstilgang, instruksjon, opplæring og tilsyn, kvalitetskontroll
Vibrasjon, korrosjon, støt under transport, støtbelastning, kontakt med faste/bevegelige gjenstander

## Slide 6: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
En bolt som fester gripehodet til “upper racking arm” løsnet og falt ned på boredekk under tripping
Alt personell var utenfor faresonen.
Årsak:
Bruk av feil materiale under produksjon
Bolten hadde feil delenummer
Feilkonstruksjon – skulle ikke hatt sveist hode
Bolten fikk ny utforming i 2000 – ble ikke skiftet ut.
Design: Bolt falt fra URA til boredekk – 1,6 kg x 25 m

## Slide 7: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Fabrikasjon
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Utstyrsleverandør
Løse gjenstander, skrapmaterialer, gjenglemt verktøy
Kompetent personell, prosedyrer, kvalitetskontroll, informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn
Løse materialer etter bygging, siste sjekk

## Slide 8: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Stang som holder på plass gummilist på skidramme falt 30 m til lastedekk.
Fabrikasjon - Stang falt 30 m til lastedekk
Årsak:
Dårlig konstruksjon
Dårlig tilvirkning
Dårlig vedlikehold.

## Slide 9: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Pakking
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Pakkeansvarlig
Løs innpakning, skade på utstyr, løse gjenstander
Kompetent personell, kvalitetskontroll, prosedyrer, retningslinjer for lasthåndtering
Sikker stuing av alt utstyr til sammenstilling/pakking. Påse at pakkeutstyr kan brukes ved retur.

## Slide 10: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Pakking – utstyr pakket på uegnet måte
Eske uten varselmerking for tungt innhold
Årsak:
Uegnet pakkeprosess
Manglende kontroll av last før utskiping.
Esken inneholdt hydraulisk pumpe på ca. 30 kg
Utstyr pakket på uegnet måte ble transportert offshore
Pappesken veide ca. 40 kg
Innholdet falt ut under transport.

## Slide 11: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Kompressor med ødelagt Weco-kopling pakket i ramme
Koplingen stakk ut av rammen og ble kuttet av under transport.
Pakking – kopling kuttet av under transport
Årsak:
Dårlig konstruksjon
Dårlig pakking
Uaktsomhet.

## Slide 12: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Veitransport
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Sjåfør
Løse gjenstander, dårlig sikret last
Kompetent personell, prosedyrer, informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn, kvalitetskontroll
skrot, verktøy, løse gjenstander, gaffelspor.

## Slide 13: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Hammer og meisel funnet oppå container før løft.
Transport – gjenstander funnet oppå container
Årsak:
Uaktsomhet fra personen som brukte verktøyet
Manglende kontroll av last før utskiping.

## Slide 14: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Et stykke treverk funnet oppå container før løft.
Transport - gjenstander funnet oppå container
Årsak:
Uaktsomhet
Manglende kontroll av last før utskiping.

## Slide 15: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Ved kai
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Laste-/losseansvarlig
Last skadet under løft, forskyving av gjenstander, løse gjenstander, dårlig sikret last
Kompetent personell, prosedyrer, kvalitetskontroll, retningslinjer for lasthåndtering, informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn
skrot, verktøy, løse gjenstander, gaffelspor.

## Slide 16: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Løsmasser funnet i gaffelspor.
Ved kai – løsmasser funnet i gaffelspor
Årsak:
Uegnet lagringsplass
Manglende kontroll av last før utskiping.

## Slide 17: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Sjøtransport
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Kaptein
Last skadet under løft/transport, foskyving av gjenstander, løse gjenstander,dårlig sikret last
Kompetent personell, prosedyrer, kvalitetskontroll, retningslinjer for lasthåndtering, informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn, kvalitetskontroll
Skrot, verktøy, løse gjenstander, gaffelspor, sikre/kontrollerte områder.

## Slide 18: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Sjøtransport – gjenstand etterlatt oppå enhet
Årsak:
Manglende oppmerksomhet fra vedlikeholdspersonellets side
Manglende kontroll av last før utskiping.
En temperaturmåler brukt til måling av avgasstemperatur var etterlatt oppå en enhet
Måleren veide ca. 0,25 kg.

## Slide 19: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Installasjon/ferdigstillelse
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Plattformsjef
Fallende gjenstander under installasjon, feilinstallasjon, utstyr støtt ut under drift/utprøving, forskyving av gjenstander, løse gjenstander, dårlig sikret last
Kompetent personell, sikker arbeidspraksis, kontruksjon av utstyr, informasjon instruksjon, opplæring og tilsyn
Skrot, verktøy, løse gjenstander, verktøysett for arbeid i høyden, sikre/kontrollerte områder.

## Slide 20: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Luftregulator montert på kabeltalje.
Ikke konstruert for bruk i høyden
Sikringsanordning ikke påsatt
Når regulatoren ble satt på spratt deksel og innmat (230 gr) av og falt 10 m til boredekk
Ingen ble skadet.
Installasjon/ferdigstillelse – gjenstand ikke konstruert for bruk i høyden
Årsak:
Utstyret var uegnet for bruk i høyden.

## Slide 21: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Under en sammenkopling løsnet en bit (0,4 kg) av kjeden på kompensatorlink på DDM og falt (33 m) til boredekk
Ingen personer i nærheten.
Årsak:
Kjeden var rusten og hadde en gammel sprekk
Kun visuell kontroll utført
Kompensatorlinken ble ikke deaktivert før strengen ble løftet.
Installasjon/ferdigstillelse – kjetting falt til boredekket

## Slide 22: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Under kjøring av “riser” falt et 1 meter langt stykke treverk (2 kg) ned på boredekk. Høyden er ikke kjent siden ingen hadde sett trestykket på “riseren”
Flere personer arbeidet på boredekk – ingen ble skadet
Årsak:
Uforsiktighet
Manglende kontroll av last før løft.
Installasjon/ferdigstillelse – gjenstand falt fra stigerør til boredekk

## Slide 23: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Drift
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Plattformsjef
Fallende gjenstander under drift, feilinstallasjon, utstyr støtes ut under drift, gjenstander løsner pga. vibrasjon
Kompetent personell, sikker arbeidspraksis, utstyrets konstruksjon, informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn
Barrierer, skilt, vedlikehold, skrot, verktøy, løse gjenstander, sikre/kontrollerte områder.

## Slide 24: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
En bolt ble funnet liggende på boredekk, 3 m fra personell
Granskingen viste at en bolt for rullen på “pipe handler” hadde løsnet, mutteren hadde falt av bolten. Rullen (750 g) ble funnet løs på rullens gripehodet.
Årsak:
Svikt i låseskive
Dårlig konstruksjon.
Drift - bolt falt 24 m til boredekk

## Slide 25: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Bolt falt 6 m fra ”bail retainer” til boredekk, bolten veide 0,5 kg.
Drift - bolt falt 6 m til boredekk
Årsak:
Låsesplinten på bolten var dålig konstruert
2. Låsesplintens fjærmekanisme ble utløst og bolten falt ut.
Vurder:
Sikre boltene med strips
Konstruere ny sikring for bolten.

## Slide 26
Under rengjøring av boredekk ble risten over et avløp fjernet. Risten ble bøyd og en slegge ble brukt til å rette den ut. Under utrettingen brakk sleggeskaftet, og sleggehodet falt over kanten på boredekket og landet på gangstien under. Området under var ikke avsperret, men det var ingen i nærheten.
Anbefalt tiltak:
Sikre verktøy når det er fare for at de kan falle til lavere nivåer
Sperr av lavereliggende områder når det utføres arbeid i høyden
Skift ut sleggeskaft av tre med komposittmateriale.
Drift – ødelagt verktøy (7 kg) falt 7 m
Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden

## Slide 27
Under kjøring av “riser” slo en flens på røret løs en del av en rist på en arbeidsplattform.
Risten falt til et lavereliggende nivå og landet 2 m fra en person.
Det var folk på alle nivåer som skulle se til at “riseren” ikke traff hindringer.
Årsak:
Boreassistenten flyttet til et annet nivå uten å varsle borer og hadde oppmerksomheten rettet mot styrekablene
Prosedyrene ble ikke fulgt – arbeidsplattformen var ikke trukket helt inn
Person befant seg innenfor avsperret område.
Drift - rist (20 kg) falt 8 m
Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden

## Slide 28: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Vedlikehold/reparasjon
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Plattformsjef
Fallende gjenstander under vedlikehold/reparasjon, feilinstallasjon, utstyr støtes ut under utprøving, gjenstander forskyves, løse gjenstander, utstyrets konstruksjon, prosedyrer
Kompetent personell, sikker arbeidspraksis, utstyrets konstruksjon, informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn
Skrot, verktøy, løse gjenstander, verktøysett for arbeid i høyden, sikre/kontrollerte områder.

## Slide 29
Hammer (0,4 kg) falt 33 m fra arbeidsplattform etter vedlikeholdsarbeid.
Ingen personer arbeidet i nærheten.
Vedlikehold/reparasjon - hammer falt 30 m
Årsak:
Utilstrekkelig risikovurdering
Ingen sikring av verktøy under arbeid i høyden.
Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden

## Slide 30: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Avvikling/demontering
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Plattformsjef
Fallende gjenstander under demontering, feilinstallasjon, gjenstander forskyves, løse gjenstander
Kompetent personell, sikker arbeidspraksis, utstyrets konstruksjon, informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn
Skrot, verktøy, løse gjenstander, verktøysett for arbeid i høyden, sikre/kontrollerte områder.

## Slide 31: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Avvikling/demontering - nagle falt 7-8 fot
Nagle som var skjult i et stillasrør falt 7-8 fot til dekk og traff nesten stillasbygger.
Årsak:
Utilstrekkelig risikovurdering
Manglende sikring av verktøy under arbeid i høyden
Dårlige arbeidsrutiner.
Anbefaling:
Forsyn rørender med blindlokk
Sikre verktøy i høyden.

## Slide 32: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Pakking
Ansvar
Fare
Kontroller
Vurder
Plattformsjef
Fallende gjenstander under pakking, skade på utstyr, uegnet emballasje, gjenstander forskyves, løse gjenstander
Kompetent personell, sikker arbeidspraksis, utstyrets konstruksjon, informasjon, instruksjon, opplæring og tilsyn
Kvalitetsikringsprosedyrer, skrot, verktøy, løse gjenstander, verktøysett for arbeid i høyden, sikre/kontrollerte områder.

## Slide 33: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Under tilbakelasting av diesel “power pack” åpnet døren seg og falt av.
Videre gransking viste at dørhengslene var ødelagt og var reparert med strips.
Pakking – atkomstluke falt av under tilbakelasting
Årsak:
Dårlig vedlikehold og fabrikasjon av containerne
Dårlig inspeksjonsrutiner før utskiping
Utilstrekkelig reparasjonsmetode.

## Slide 34: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Container som var sendt tilbake på land. Luken åpnet seg og falt av.
Videre gransking viste at hengslene var mangelfulle og at containeren hadde fått betydelige støtskader.
Pakking – luke falt av under tilbakesending
Årsak:
Dårlig fabrikasjon og vedlikehold av container
Dårlig inspeksjonsrutiner før utskiping
Dårlig lasthåndtering.

## Slide 35: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden
Kasse som var sendt tilbake på land kollapset under løft fra 20 fots høyde.
Kassen inneholdt usikrede vektrør.
Pakking – kasse falt sammen under tilbakesending
Årsak:
Dårlig bedømmelse av kassens bæreevne
Dårlig inspeksjonsrutiner før utskiping
Utilstrekkelig sikringsmetode.

## Slide 36: Ansvar i alle ledd i forsyningskjeden

## Slide 37: Fallende gjenstander
www.dropsworkpack.com
Utarbeidet i samarbeid med
Alles ansvar
og Statoil ASA